Таблица характеристик AdvoCam-FD3

| Матрица | CMOS, 5Mp |
| --- | --- |
| Чувствительность | 0.5Lux |
| Угол обзора | 160° (по диагонали), 110° (по горизонтали)* |
| Компрессия, формат видео | Н.264, видеозапись в формате MOV |
| Разрешение/скорость ~ объем записи | SPORT (1920*1080p) – 12 Mbit Full-HD (1920*1080p) – 6 Mbit HD (1280*720p) - 4 Mbit CCTV (1280*720p) – до 2Mbit |
| Память | 40Mb – встроенная, microSD 4Gb – в комплекте, max 32Gb |
| Активация записи | Вручную, автоматически (по детекции звука) |
| Видеозапись | Циклическая, сегменты по 15 мин. |
| Видеовыходы | MiniJack, HDMI (кабель MiniJack-«тюльпаны» в комплекте) |
| Фотосъемка | JPEG, 3Мp, 5Мp, 8Мp (интерполяция) |
| Цифровой ZOOM | 6X* |
| Дисплей | Встроенный LCD 1,5’’ |
| Управление | Кнопки на корпусе + ПДУ |
| Язык меню | русский, английский, китайский |
| Запись звука | WAV |
| Емкость аккумулятора | 1400 мА/ч. / 3,7 В |
| Потребляемый ток | 350 мА / 3,7 В (макс.) |
| Видеозапись от аккумулятора | ~ 4 часа |
| Время полной зарядки | ~ 4 часа |
| Разъем USB | USB2.0 |
| Дальность действия ПДУ | 5 метров (ПДУ в комплекте) |
| Операционная система | Windows 98SE/2000/Me/XP/Vista |
| Вес нетто / брутто | 81 г / 1 кг |
| Размеры / (упаковка) | 85х50х23 мм / (20х17х10см) |
| Температура хранения / эксплуатации | –20С° – +60С° / –20С° – +50С° |
| Комплектация | крепление на лобовое стекло, крепление на торпедо, крепление на одежду, зарядник от прикуривателя, зарядник от 220В, кабель USB-miniUSB, аудио-видеокабель, руководство пользователя, сумка-чехол, пульт дистанционного управления до 5м, «липучка» для крепления на любые поверхности, карта памяти misroSD 4Gb |

*в режиме 720p

www.advocam.ru